OSNUTEK, 4. 1. 2017

Na podlagi 30. in 38. člena, sedmega odstavka 51. člena, četrtega odstavka 53. člena, drugega odstavka 54. člena, sedmega odstavka 56. člena in šestega odstavka 56.a člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in   /16) sprejema Vlada Republike Slovenije naslednjo:

UREDBO O TEHNIČNIH POGOJIH VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE, TEHNIČNIH POGOJIH, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, REDU IN VARNOSTI NA STRELIŠČU IN POGOJIH ZA IZVAJANJE STRELJANJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa tehnične pogoje varovanja prostorov, kjer hranijo orožje posamezniki, ki orožje zbirajo, gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe ter muzeji, pogoje, pod katerimi je orožje mogoče razstavljati in hraniti, načine varovanja objektov in prostorov, ki so namenjeni za promet z orožjem, načine varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih se izvaja dejavnost strelišča, podrobnejše tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati strelišče za izvajanje dejavnosti, določa red in varnost na strelišču, pogoje za izvajanje streljanja ter obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena zakona, ki ureja orožje.

2. člen

(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

tehnična zaščita pomeni mehansko ali elektronsko zaščito. Elektronski zaščiti je lahko dodan video nadzorni sistem;

mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v pritličju zgradbe protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline najmanj 10 mm, ki preprečujejo vstop v prostor. Vrata v prostoru morajo biti najmanj protivlomne odpornosti stopnje I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1143-1. Če so na vratih okna, morajo biti ta protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B;

elektronska zaščita je sistem varovanja, ki ga sestavlja varnostna alarmna centrala, na katero se lahko priključi vse vrste elektronskih javljalnikov, ki zaznajo in javijo neupravičen pristop v varovani prostor;

video nadzorni sistem pomeni sistem, ki omogoča vizualno opazovanje in nadzor prostora, ter kasnejše analize dogodkov v varovanih prostorih;

varnostna zasteklitev je zasteklitev proti vdoru, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A ali P6B;

varnostne shranjevalne enote so protivlomni sefi najmanj protivlomne odpornosti stopnje I ali protivlomno utrjeni prostori, ki ustrezajo ali so enakovredni standardu SIST EN 1143-1;

vitrina za orožje je brez neposrednih odprtin, z varnostno zasteklitvijo in zaklenjena s ključavnico mehanske odpornost I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1303;

mehanska zapora, ki preprečuje odtujitev orožja, pomeni v primeru neposrednega dostopa do orožja pritrditev orožja praviloma z jekleno pletenico debeline najmanj 2 mm, ki je na drugem koncu fiksno pritrjena na trd predmet ali jeklena mrežasta ograja debeline najmanj 1,5 mm, ki preprečuje neposreden dostop do orožja;

upravljavec strelišča je pravna oseba ali podjetnik, ki mu je bilo izdano dovoljenje za izvajanje dejavnosti strelišča, oziroma lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki ga uporablja strelska organizacija, ki na podlagi priglasitve pri pristojni upravni enoti sme izvajati dejavnost strelišča, oziroma najemnik strelišča, ki ga državni organ odda v najem za uporabo v civilne namene;

območje strelišča je v prostorskem aktu določena površina za dejavnost streljanja, ki je namenjena objektom oziroma ureditvi strelišča;

vodja streljanja je posameznik, ki je s strani upravljavca strelišča neposredno pisno pooblaščen za vodenje streljanja in vzdrževanje reda na strelišču;

obiskovalec strelišča je vsak posameznik, ki se nahaja na območju strelišča;

strelec je posameznik, ki na območju strelišča rokuje z orožjem, nosi orožje ali izvaja streljanje;

rokovanje z orožjem so ročne manipulacije z orožjem (npr. prijemanje, repetiranje in proženje orožja ter manipulacija s polnimi nabojniki ali strelivom);

prepustitev orožja pomeni predajo tega orožja tudi posamezniku, ki nima orožne listine, za izvajanje streljanja na strelišču. Prepustitev orožja lahko izvede samo lastnik orožja z veljavnim orožnim posestnim listom za to orožje;

orožje je izpraznjeno, ko je iz njega odstranjeno strelivo;

strelna cona je površina v mejah od začetne pozicije streljanja do zaustavitve izstrelkov;

dovoljena skrajna smer streljanja je kot, do katerega je še dovoljeno obračanje in proženje polnega orožja (običajno do roba skrajne tarče) v vertikalni in horizontalni smeri;

varnostna cona je posebej določen in označen prostor na strelišču, kjer lahko strelec brez ukaza vodje streljanja prosto rokuje z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja, popravlja ali čisti in se pripravlja na izvajanje vaj ter se seznanja z redom na strelišču;

polje streljanja je prostor znotraj potencialno nevarnega območja, kjer se izvaja streljanje. Izbrano mora biti tako, da sta zagotovljena varnost zdravja in življenja ljudi, njihovega premoženja ter okolice pred izstrelki iz orožja;

smer streljanja je vertikalna in horizontalna usmerjenost strelnih linij;

strelna linija je črta od ustja cevi do točke namerjanja orožja oziroma do točke zadetka izstrelkov;

strelska pozicija je pozicija strelca v času streljanja;

mesto za praznjenje in polnjenje orožja je mesto na strelišču, ki omogoča varno praznjenje in polnjenje orožja brez nevarnosti za izvajalce streljanja, okolico in premoženje;

mesto za neposredne priprave je določeno in označeno mesto na strelišču znotraj varnostne cone, kjer se izvajalci streljanja pripravljajo na streljanje. Če strelišče nima označenega mesta za neposredne priprave, ga po potrebi določi vodja streljanja in ga označi;

mesto za čiščenje orožja je določeno in označeno mesto v varnostni coni strelišča, kjer izvajalci streljanja čistijo orožje;

precizno streljanje je polavtomatsko, repetirno ali enostrelno streljanje z enovitimi izstrelki;

nesipki materiali so zbita zemlja, zbiti pesek, kamen, les, beton in podobne strukture;

sipke snovi so razrahljan pesek, razrahljana zemlja in drugi granulati.

II. TEHNIČNI POGOJI VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE

3. člen

(posameznik, ki zbira orožje)

(1) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti mehansko zaščiten.

(2) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v vitrini za orožje ali varnostni shranjevalni enoti.

(3) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja iz 2. in 6. točke kategorije A, mora imeti poleg mehanske zaščite tudi elektronsko zaščito.

(4) Orožje kategorije A, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v varnostni shranjevalni enoti ali varovanem prostoru. Če je orožje razstavljeno, mora biti varovano z mehansko zaporo.

(5) Posameznik, ki zbira le hladno orožje iz 8. točke kategorije A, oziroma poseduje le orožje iz 2. do 9. točke kategorije D, mora tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.

4. člen

(gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe)

(1) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posedujejo gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, se mora hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali podjetnik svoj sedež ali poslovno enoto ali v drugih prostorih, ki so ustrezno tehnično zaščiteni.

(2) Za hrambo orožja morajo biti imenovane odgovorne osebe, ki skrbijo za izdajo in hrambo orožja.

(3) Orožje se lahko hrani v prostoru, ki je namenjen izključno hrambi orožja in je mehansko zaščiten, ali v varnostni shranjevalni enoti. V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko zaščiten. V primeru, da se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(4) Orožje se mora hraniti ločeno od streliva.

(5) Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki zbirajo le hladno orožje iz kategorije A, oziroma posedujejo le orožje iz 2., 3., 4., 5. in 8. točke kategorije D, morajo tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se mora takšno orožje hraniti v varnostni shranjevalni enoti.

(6) V času redne dejavnosti v objektu mora biti prostor, kjer se hrani orožje ali strelivo, zaklenjen, ključi pa pri odgovorni osebi oziroma osebi, ki je pooblaščena za izdajo strelnega orožja.

5. člen

(muzeji in drugi prostori za razstave)

(1) V muzejih in drugih prostorih za razstave mora biti orožje shranjeno v prostorih, ki so tehnično zaščiteni in razstavljeno tako, da ga ni mogoče odtujiti.

(2) Prostor, kjer muzej hrani orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Orožje mora biti shranjeno v vitrini za orožje ali protivlomnem sefu.

(3) Orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti shranjeno v protivlomnem sefu ali varnostni shranjevalni enoti.

(4) Prostor, kjer se razstavlja orožje, mora biti fizično ali mehansko in elektronsko zaščiten. V času, ko muzej ali drug prostor za razstave ne obratuje in v njem ni oseb, mora biti signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(5) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D je lahko razstavljeno v vitrini za orožje.

(6) Razstavljeno orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti še dodatno zavarovano pred odtujitvijo z mehansko zaporo in video nadzornim sistemom.

6. člen

(promet z orožjem)

(1) Prostori, namenjeni za promet z orožjem, morajo biti mehansko in elektronsko zaščiteni tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(2) Proizvedeno, predelano in popravljeno orožje se mora hraniti v prostoru, ki je ločen od prostora za proizvodnjo, predelavo ali popravilo. Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v varnostni shranjevalni enoti.

(3) V prostorih, namenjenih za prodajo orožja, se orožje lahko razstavlja v vitrinah za orožje ali tako, da je varovano z mehansko zaporo.

(4) Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta zaščitena z varnostno zasteklitvijo in elektronsko zaščito proti razbitju. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline najmanj 10 mm z odprtinami, ki preprečujejo iznos razstavljenih predmetov.

(5) Če se prodaja opravlja le z orožjem iz 2. do 9. točke kategorije D, morajo biti prostori mehansko zaščiteni. Takšno orožje se lahko razstavlja, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta mehansko zaščitena, kot je določeno v 4. odstavku tega člena.

7. člen

(hramba orožja in streliva na strelišču)

(1) Prostor na strelišču, kjer se hranita orožje in strelivo, mora biti ločen od prostora, ki je namenjen za izvajanje streljanja.

(2) Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se lahko do 10 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D shrani v varnostni shranjevalni enoti. Orožje je treba hraniti ločeno od streliva v varnostni shranjevalni enoti. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(3) V času redne dejavnosti v objektu, kjer se hrani orožje, mora biti prostor, v katerem se hrani orožje, oziroma varnostna shranjevalna enota, zaklenjena, ključi pa pri odgovorni osebi.

III. TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

8. člen

(globina potencialno nevarnega območja)

(1) Globina potencialno nevarnega območja je območje, v katerem lahko izstrelki in odbiti delci ogrožajo izvajalce streljanja in druge udeležence, druge osebe, živali in premoženje. Če strelišče nima pregrad ali če v potencialno nevarnem območju oziroma njegovem delu ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, kot to določa prvi odstavek 10. člena te uredbe, je treba v času streljanja preprečiti nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino potencialno nevarnega območja.

(2) Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev globine potencialno nevarnega območja so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Če razred kalibra in maksimalni domet izstrelka nista razvidna iz tabele, se upoštevajo drugi verodostojni viri (npr. mnenje puškarja, proizvajalca orožja, itd.).

(3) Diagram globine potencialno nevarnega območja je prikazan v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen

(dovoljena skrajna smer streljanja)

Dovoljene skrajne smeri streljanja morajo biti določene v elaboratu strelišča.

10. člen

(strelne cone)

(1) Strelne cone morajo biti od ostalih con strelišča in od ostale okolice v celotni dolžini strelnih linij ločene najmanj s prečnimi strelnimi pregradami in varnostnimi bočnimi pregradami, ki zadržijo vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na strelišču, razen če je v potencialno nevarnem območju ali njegovem delu na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje. Ukrepe za drug način zagotovitve varnega streljanja je potrebno opredeliti v elaboratu.

(2) Tarče, makete, nosilci za tarče ter drugi pripomočki v strelnih conah morajo biti nameščeni tako, da ne pride do ogrožanja varnosti zdravja ali življenja ljudi, okolice in naprav na strelišču zaradi odbojev ali drugih zanosov izstrelkov.

11. člen

(odprta strelišča)

(1) Površina tal v strelni coni mora biti narejena tako, da pri strelih, ki so sproženi pod dovoljenimi nakloni od navpičnice, ne pride do odbojev izstrelkov izven mej strelišča. Uporabniška površina tal mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z redom na strelišču ali pravili posamezne panožne strelske zveze omogoča varno izvedbo streljanja.

(2) Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču, ter mora preprečevati odboje priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je prečna strelna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice proti smeri streljanja in če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 8 stopinj horizontalno od dovoljenih skrajnih smeri streljanja.

(3) Za kratkocevna orožja mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj vertikalno od talne črte začetka strelne cone.

(4) Za dolgocevna orožja, za precizna streljanja z naslonom, mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje vertikalno od talne črte začetka strelne cone.

(5) Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 3 metrov.

(6) Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na streliščih in bi znotraj naklonov GPNO prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali odbojev, ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada iz homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od navpičnice, ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 12 stopinj vertikalno od nasprotne bočne talne črte strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov.

(7) Vertikalne pregrade za zaustavitev izstrelkov se uporabljajo v primerih, ko razmerje med višino neprebojnega dela strelne pregrade in med talno črto začetka strelne cone ne dosega predpisanega naklona in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino strelne in bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne cone.

(8) Ne glede na drugi, šesti in sedmi odstavek tega člena, se kot ustrezne prečne strelne pregrade, varnostne bočne pregrade in vertikalne pregrade štejejo tudi certificirane konstrukcije, če so izvedene na način, da streljanje ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti.

(6) V primeru, da je gorljivost materialov pregrad in tal večja od razreda gorljivosti, določenem v standardu SIST EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo, mora biti strelišče opremljeno z gasilnim aparatom.

(7) Strelske pozicije morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj  80 stopinj od skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v isti strelni coni. Bočne strelske pozicije morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od sredinskih črt pozicij. Če je začetek strelne linije (pri ustju cevi orožja) višji od 1.8 metra od talne črte začetka strelne cone, morajo biti strelne in bočne pregrade v strelni coni proporcionalno višje od predpisanih minimalnih višin iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

12. člen

(pokrita strelišča)

(1) V primeru, da je strelna cona izvedena v nadstropju, mora biti površina tal v celotnem obsegu neprebojna  za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. Uporabniška površina tal mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z redom na strelišču omogoča varno izvedbo streljanja.

(2) Stropni del strelne cone mora biti v celotnem obsegu neprebojen za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču.

(3) Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne smeri streljanja. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do stropa.

(4) Varnostna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na strelišču in ki bi prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali odbojev. Šteje se, da je varnostna bočna pregrada ustrezna, če sega od začetka strelne cone do strelne pregrade. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do neprebojnega dela stropa.

(5) Vse odprtine in konstrukcije v prečnih strelnih pregradah, varnostnih bočnih pregradah in tleh morajo biti narejene tako, da ni mogoč izlet izstrelkov zunaj strelne cone.

(6) Obloge stranskih sten in stropa morajo biti iz materialov z zvočno absorbcijo v skladu s harmoniziranim standardom.

(7) Materiali prečnih strelnih in varnostnih bočnih pregrad, stropnega dela, talnih površin, kot tudi materiali stenskih, stropnih in talnih oblog, morajo biti v razredu gorljivosti, določenem v standardu EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo.

(8) Odsesavanje zdravju škodljivih plinov in prezračevanje mora v skladu z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva ali varstva pri delu in v skladu s harmoniziranimi standardi za pokrita strelišča omogočati odstranjevanje lebdečih prašnatih delcev ter škodljivih plinov in dovajanje svežega zraka. Kapaciteta ventilacije mora znašati najmanj 2.5 kratno izmenjavo zraka za kalibre razreda I, ki so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pri kalibrih razredov II. do IV., pa najmanj 10 kratno izmenjavo zraka na uro. Zagotovljen mora biti sistem filtriranja odjemnega zraka, ki preprečuje izhod prašnih delcev v okolico strelišča v skladu s harmoniziranimi standardi.

(9) Strelske pozicije morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj 80 stopinj od dovoljenih skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v strelni coni. Bočne strelske pozicije morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od sredinskih črt pozicij.

IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI STRELIŠČA

13. člen

(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik, ki izvaja dejavnost strelišča pridobitno, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali pokrito), podatke o pravni osebi ali podjetniku, ki izvaja dejavnost strelišča pridobitno (firma/ime, matična številka ter sedež in naslov), podatke o zastopniku, odgovorni osebi ter zaposlenih posameznikov, ki neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek, EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov, kontakt) ter priložiti potrdilo o preizkusu znanja z orožjem, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, dokazilo o ustreznosti prostorov, namenjenih za izvajanje dejavnosti strelišča, potrdilo o zavarovanju odgovornosti, elaborat ter druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(2) V postopku si ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.

14. člen

(priglasitev)

(1) V priglasitvi dejavnosti strelišča pri upravni enoti mora lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki ga uporablja strelska organizacija, ki izvaja dejavnost strelišča nepridobitno, ali posameznik, ki strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe, oziroma državni organ, ki strelišče odda v najem za uporabo v civilne namene, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali pokrito), podatke o upravljavcu strelišča oziroma državnem organu, ki strelišče odda v najem za uporabo v civilne namene (firma/ime, matična številka ter sedež in naslov oziroma ime, priimek, EMŠO in prebivališče, če posameznik strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe), podatke o odgovorni osebi, ter zaposlenih posameznikov, ki neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek, EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov, kontakt) ter priložiti elaborat, dokazilo, da strelišče izpolnjuje zahteve po predpisih o graditvi objektov (če je strelišče objekt) in zahteve, ki jih za območje strelišča določa prostorski akt, ter posebne pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja orožje, in to uredbo ter druga dokazila, ki jih določajo drugi predpisi.

(2) Elaborat strelišča iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 13. člena te uredbe mora vsebovati:

umeščenost strelišča v prostor (pregled zunanjih obrisov strelišča, pregled obrisov objektov v okolici strelišča, možne dostope (ulice in ceste) do strelišča, vrisane vhode in izhode na strelišče);

opis strelišča (zlasti opis geografske umestitve lokacije strelišča v prostoru, reliefa zemljišča in objektov na zemljišču ter skica strelišča, kateri so lahko priložene fotografije o strelišču);

elemente strelišča (meje strelišča, globino potencialno nevarnega območja, polje streljanja, mesto za praznjenje in polnjenje orožja, varnostna cona, mesto za neposredne priprave, mesto za čiščenje orožja);

red in varnost na strelišču;

načrt zavarovanja strelišča, s katerim se določi načine in mesta fizičnega ali tehničnega varovanja strelišča, načrt zvez in katerega del je skica, ki prikazuje načine in mesta varovanja. Osnovo za izdelavo načrta predstavljajo meje strelišča;

skrajni domet za kalibre orožja, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču;

orožje, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču (vrsta orožja, kaliber orožja);

navedbo evidenc, ki jih je strelišče dolžno voditi.

(3) V postopku si pristojna upravna enota, potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.

15. člen

(potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev)

Potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov iz 53. člena Zakona o orožju se izda na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

16. člen

(omejitve za izvajanje dejavnosti odprtega strelišča)

Izvajanje dejavnosti odprtega strelišča ni dovoljeno:

- v polmeru najmanj 3 kilometrov od referenčnih točk javnih letališč;

- v neposredni okolici bolnišnic, zdravstvenih domov, šol, vrtcev, športnih dvoran in igrišč, če moti ali ogroža dejavnost le teh, razen, če je strelišče del športnega objekta;

- v neposredni okolici objektov z lahko vnetljivimi snovmi, če moti ali ogroža dejavnost le teh;

- v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če moti ali ogroža dejavnost le teh;

- v neposredni bližini stanovanj.

17. člen

(najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja)

(1) Upravljavec strelišča mora policijsko postajo, na območju katere se nahaja strelišče (v nadaljnjem besedilu: pristojno policijsko postajo), pisno obvestiti (npr. po pošti, po elektronski pošti) o urniku rednega streljanja najmanj sedem dni pred izvajanjem prvega streljanja, o vsaki spremembi urnika rednega streljanja pa mora pristojno policijsko postajo pisno obvestiti (npr. po pošti, po elektronski pošti) najmanj sedem dni pred izvajanjem prvega streljanja po novem urniku. Upravljavec strelišča mora pristojni policijski postaji pisno najaviti (npr. po pošti, po elektronski pošti) vsako posamezno izvedbo streljanja, ki poteka izven urnika rednega streljanja (npr. trening članov, tekmovanje), najmanj 48 ur pred dnevom izvajanja streljanja.

(2) Najava streljanja mora vsebovati podatke o lokaciji strelišča, upravljavcu strelišča (ime oziroma naziv, sedež in kontaktne podatke), vrsti streljanja (npr. tekmovanje, trening), času izvajanja streljanja.

(3) Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vsak strelec pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:

ime in priimek,

vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,

kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje,

čas zadrževanja na strelišču,

čas zaključka streljanja,

število izstreljenih nabojev.

V. RED IN VARNOST NA STRELIŠČU

18. člen

(splošna pravila)

Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakogar na strelišču, kot tudi tretjih oseb, ki bi bile izven mej strelišča lahko ogrožene zaradi neustreznega ravnanja z orožjem, zato morajo stalno skrbeti, da ravnajo z orožjem tako, da zavarujejo zdravje in življenje sebe in ostalih oseb.

Varnost se zagotavlja z :

ob prihodu na strelišče se morajo obiskovalci seznaniti z veljavnim redom na strelišču in predpisanimi varnostnimi ukrepi;

strelci se morajo seznaniti s potekom in načinom izvedbe streljanja, smerjo streljanja, izhodiščnim mestom, strelnimi conami in mestom, namenjenim za gledalce in da v varnostno bočno pregrado ni dovoljeno usmerjati strelov;

strelci morajo biti seznanjeni z ureditvijo varnostne cone na strelišču, kjer strelci lahko prosto rokujejo s preverjenim in praznim orožjem;

tujega orožja in pribora se brez privolitve lastnika ni dovoljeno dotikati ali ga prijemati;

na strelišču in tekmovališču je dovoljeno prenašanje orožja le v toku ali torbi, razen če mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače;

na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla z Redom in varnostjo na strelišču.

na strelišču niso dovoljenje aktivnosti, ki motijo izvajanje streljanja (npr. kajenje, uživanje hrane in pijače na strelni liniji);

globina potencialno nevarnega območja odprtega strelišča mora biti zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici;

dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka streljanje, onemogočen (npr. opozorilni trakovi, ograja,  fizični nadzor ali na drug ustrezen način, ki preprečuje dostop).

19. člen

(dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja)

Dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja morajo biti določene z redom na strelišču. Za zagotovitev varnosti na strelišču sta dolžna zagotoviti izvajanje naslednjih varnostnih ukrepov:

seznaniti obiskovalce ob prihodu na strelišče z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi;

strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, preveriti veljavnost orožnih listin, ustreznost orožja in streliva;

seznaniti strelce s potekom in načinom izvedbe streljanja;

odreči izvajanje streljanja posamezniku, ki prenaša ali nosi orožje, za katero nima orožne listine, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo varno uporabljal orožja in ga po potrebi tudi odstraniti s strelišča;

priporoči strelcem izvedbo streljanja z uporabo zaščitnih sredstev za vid in sluh;

nuditi obiskovalcem na strelišču vse potrebne informacije;

prekiniti streljanje v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih ukrepov ter ukreniti vse potrebno za omejitev posledic oziroma škode;

zagotoviti varnost na strelišču v skladu z elaboratom..

20. člen

(dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču)

Dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču so določene z redom na strelišču in so naslednje:

ob prihodu na strelišče se morajo seznaniti z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi;

vsi strelci morajo na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja pokazati orožne listine in orožje ter strelivo;

strelci se morajo seznaniti s potekom in izvedbo streljanja;

strelci se morajo ravnati po navodilih upravljavca strelišča ali vodje streljanja;

strelci morajo zagotoviti varnost na strelišču tako, da ne bodo ogrožali zdravja in življenja ljudi na strelišču in izven mej strelišča ter premoženja in motenja posesti.;

na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec takoj nehati streljati in izprazniti orožje;

strelci morajo zagotoviti kontrolo nad svojim orožjem.

21. člen

(izredni dogodki na strelišču)

Ob zaznavi izrednih dogodkov, kot so zlasti slabost ali poškodba udeleženca ali strelca, pojav oseb, živali ali drugih sredstev, strelne poškodbe ali večje okvare na objektu, napravah ali orožju (disfunkcija, ki predstavlja tveganja za izvedbo streljanja), nenadne ali večje spremembe vremena, požar ali drugi vzroki, ki bi lahko vplivali na varno izvedbo streljanja, morata upravljavec oziroma vodja streljanja streljanje prekiniti in sprejeti najnujnejše ukrepe za omejitev posledic. Izredne dogodke na strelišču je treba evidentirati v dnevnik strelišča.

VI. IZVAJANJE STRELJANJA

22. člen

(splošna pravila)

(1) Pred izvedbo streljanja se morajo strelci javiti vodji streljanja, ki jih seznani s potekom in načinom izvedbe streljanja.

(2) Pri izvajanju streljanja se mora vsakdo ravnati po navodilih vodje streljanja.

(3) Strelci rokujejo z orožjem samo na ukaz vodje streljanja, razen v varnostni coni. Na drugih mestih rokovanje z orožjem ni dovoljeno.

23. člen

(izvedba streljanja)

(1) Pri streljanju je dovoljeno uporabljati samo brezhibno orožje in strelivo, ki je predpisano preskušeno in označeno in je njegova uporaba dovoljena posameznemu strelcu na podlagi orožnega lista in certifikata o ponovno polnjenem strelivu.

(2) Strelci orožje preverijo v varnostni coni. Pred začetkom streljanja čakajo na mestu za neposredne priprave, če je to določeno in označeno ali na izhodiščni liniji in gredo na strelno linijo samo po ukazu vodje streljanja.

(3) Na ukaz vodje streljanja pričnejo s polnjenjem orožja (nabojnika) in čakajo na signal za začetek streljanja.

(4) Orožja se med streljanjem ne sme odstraniti s strelne linije, razen z dovoljenjem upravljavca strelišča ali vodje streljanja, ki predhodno orožje pregleda.

(5) Prepovedano je obračanje orožja iz smeri streljanja.

(6) Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, kar preveri upravljavec strelišča ali vodja streljanja. Pred tem ne smejo zapustiti strelne cone.

24. člen

(zastoji in okvare)

Če pri streljanju pride do zastoja, ga strelec sam odpravi na varen način ali pokliče vodjo streljanja. Varen način pomeni, da pri odpravljanju zastoja, strelec drži orožje usmerjeno v smeri streljanja. Če med streljanjem pride do okvare orožja, strelec streljanje prekine in orožje varno odloži s cevjo usmerjeno v smeri streljanja ter o tem z dvigom roke obvesti vodjo streljanja.

25. člen

(uporaba zaščitnih sredstev)

Pri streljanju je priporočljiva uporaba zaščitnih sredstev za vid in sluh.

26. člen

(izpraznitev orožja)

Izpraznitev orožja je postopek, ki mora potekati po naslednjem vrstnem redu: 1. usmerjanje orožja v varno smer, 2. odstranitev nabojnikov ali drugega vira nabojev iz orožja, 3. odprtje zaklepa, bobniča ali cevi na preklop ter preverjanje in varna izpraznitev ležišč, nabojev, 4. sprostitev udarnega mehanizma v varni smeri.

27. člen

(čiščenje orožja)

Čiščenje orožja se opravlja na mestu za čiščenje orožja, ki je v varnostni coni in ga posebej določi ter označi upravljavec strelišča ali vodja streljanja. Rokovanje s strelivom ali napolnjenim nabojnikom pri čiščenju orožja ni dovoljeno.

28. člen

(izjeme)

Določbe 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člena te uredbe, ki urejajo izvajanje streljanja, se ne uporabljajo, če mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače.

VII. NADZOR

29. člen

(nadzor)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 7., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25. in 26. člena opravlja tudi policija.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

(1) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, podjetnik ali posameznik (upravljavec strelišča), ki:

1. ne zagotovi tehničnih pogojev za hrambo orožja in streliva na strelišču (7. člen);

2. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisane za strelne cone, oziroma tarče, makete, nosilce za tarče ter druge pripomočke in naprave v strelnih conah izvede v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena (10. člen);

3. v času streljanja omogoči nekontroliran dostop na strelišče, ki nima pregrad ali v potencialno nevarno območje oziroma njegov del na katerem ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti, oziroma ne zavrne dostopa ali zagotovi prekinitve s streljanja (8. člen).

4. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za odprta strelišča (11. člen);

5. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za pokrita strelišča (12. člen);

6. v elaboratu strelišča ne opredeli predpisanih elementov (13. in 14. člen);

7. izvaja dejavnost odprtega strelišča na območju, na katerem to ni dovoljeno (16. člen);

8. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (18. člen);

9. ne izvaja varnostnih ukrepov iz 19. člena;

10. ob zaznavi izrednih dogodkov ne ravna v skladu z 21. členom;

11. ne določi varnostne cone za čiščenje orožja (27. člen).

(2) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (vodja streljanja), ki stori prekršek iz 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena (19., 21. in 27. člen).

31. člen

(1) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik (strelec), ki:

1. v dnevnik streljanja ne vpiše podatkov iz tretjega odstavka 17. člena;

2. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (18. člen);

3. ne izpolnjuje dolžnosti na strelišču, ki so določene z redom na strelišču, oziroma ne izpolnjuje dolžnosti za zagotovitev varnosti na strelišču (20. člen);

4. ne upošteva splošnih pravil za izvajanje streljanja (22. člen);

5. ne upošteva zahtev, ki se nanašajo na izvedbo streljanja (23. člen);

6. ne prekine streljanja v primeru okvare orožja med streljanjem (24. člen);

8. čiščenja orožja ne opravlja v varnostni coni (27. člen).

(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (obiskovalec), ki stori prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka (20. člen).

32. člen

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in policija lahko izrekata globe za prekrške po tej uredbi v okviru razpona, predpisanega s to uredbo, pri čemer lahko za prekrške v hitrem postopku izrečeta globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

(uskladitev delovanja strelišč)

1) Strelišča morajo zagotoviti izpolnjevanje tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe najkasneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

2) Do zagotovitve izpolnjevanja tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe, mora biti na strelišču poskrbljeno za varnost tako, da so odprta strelišča zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi upoštevajoč razdaljo od linije streljanja in domet orožja, ki se na strelišču uporablja, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici.

34. člen

(prenehanje uporabe)

1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 66/01).

2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 22. člen in besedilo »in potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenemu posamezniku iz drugega odstavka 53. člena zakona« v 23. členu Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10 in 52/13).

35. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1

Globina potencialno nevarnega območja - GPNO

Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev GPNO

| Razred | Kalibri | Tipi orožja po ZOro-1 | Skrajni domet (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazivni | Metrični (prevod) |  |  |
| I. | 22 long rifle | 5.6 x 15mm R |  | 1400 |
|  | 6.35 BR | 6.35 x 16 mm | kratkocevno | 950 |
| II. | 7.65 Auto | 7.65 x 17 mm | kratkocevno | 1400 |
|  | 7.62 TT | 7.62 x 25 mm | kratkocevno | 2050 |
|  | 9 mm Parabellum | 9 x 19 mm | kratkocevno | 1740 |
|  |  |  | dolgocevno | 1920 |
|  | 38 special | 9 x 29 mm R |  | 1600 |
|  | 357 MAG | 9.1 x 33 mm R |  | 2100 |
|  | 44 Rem Mag |  |  | 2290 |
|  | 45 ACP | 11.43 x 23 mm | kratkocevno | 1500 |
|  |  |  | dolgocevno | 1600 |
|  | 45 Colt |  | kratkocevno | 1650 |
| III. | 222 Remington |  | dolgocevno | 2290 |
|  | 223 Remington | 5.6 x 45 mm | dolgocevno | 3100 |
|  | 22/250 Remington |  | dolgocevno | 2680 |
|  | 243 Winchester |  | dolgocevno | 3660 |
|  | 270 Winchester |  | dolgocevno | 3960 |
|  | 7mm Rem Mag |  | dolgocevno | 4510 |
|  | 280 Remington |  | dolgocevno | 3380 |
|  | 300 H & H Magnum |  | dolgocevno | 4420 |
|  | 308 Winchester |  | dolgocevno | 4115 |
|  | 30-06 |  | dolgocevno | 5030 |
|  | 8mm Mauser | 8 x 57 mm | dolgocevno | 3660 |
|  | 338 Win Mag |  | dolgocevno | 4260 |
|  | 375 H & H Magnum |  | dolgocevno | 4115 |
|  | 458 Winchester |  | dolgocevno | 4115 |
|  | Shotgun slug | (Enovit izstrelek za gladko cev) | dolgocevno | 1400 m |
| IV. | Šibre (9) | Šibre 2mm | dolgocevno | 160 |
|  | Šibre (8) | Šibre 2.3 mm | dolgocevno | 180 |
|  | Šibre (7) | Šibre 2.4 mm | dolgocevno | 190 |
|  | Šibre (6) | Šibre 2.8 mm | dolgocevno | 220 |
|  | Šibre (4) | Šibre 3.3 mm | dolgocevno | 260 |
|  | Šibre (2) | Šibre 3.8 mm | dolgocevno | 300 |
|  | Šibre #1 buck | Šibre 7.62 mm | dolgocevno | 605 |
|  | Šibre #0 buck | Šibre 8.1 mm | dolgocevno | 645 |
|  | Šibre #00 buck | Šibre 8.6 mm | dolgocevno | 685 |

Priloga 2

Diagram GPNO (za vris na zemljevid):

- Linija A - B je ravna črta skrajne dovoljene linije streljanja, usmerjena od orožja do tarče, podaljšana do maksimalnega dometa dovoljenega kalibra.

- LinijI  A – D in A – F sta ravni črti, ki sta za 35° odklonjena od linije A-B

- Linija B – C – E je lok krivulje, s toriščem v točki A in polmerom  krožnice A – B

- Liniji C – D in E – F sta za 5° odklonjene od linije A – B in predstavljata 3/4 njene dolžine

Priloga 3

| Republika Slovenija UPRAVNA ENOTA POTRDILO O IZPOLNJEVANJU OSEBNIH POGOJEV ODGOVORNE OSEBE IN ZAPOSLENIH POSAMEZNIKOV 53. člen Zakona o orožju |  | 3. POTRDILO PRISTOJNE UPRAVNE ENOTE Številka: _____________________ Datum: ______________________ Pristojna upravna enota: ________ ____________________________ žig ______________ (podpis uradne osebe) |
| --- | --- | --- |
| ORO-6 MNZ RS |  |  |
| 1. PODATKI O OSEBI Priimek: _____________________ Ime: ________________________ EMŠO: ______________________ Status: ______________________ (odgovorna oseba/zaposleni posameznik) |  | 2. PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU Firma/ime: ____________________ _____________________________ Matična številka: _______________ Sedež in naslov sedeža: _________ _____________________________ |